## Slide 1: ЛАГЕРНИ ОПОРИ

## Slide 2: Лагерни опори
А. Ротационни направляващи опори
Б. Транслационни направляващи опори

## Slide 3
А.1 Оси и валове
Осите и валовете са машинни елементи, върху които се закрепват въртящи се или осцилиращи части: ролки, ремъчни шайби, зъбни колела и др..
1 - опорни повърхнини – шийки
2 - базова повърхнина, върху които се поставят въртящите се части
3 - преходни повърхнини
видове повърхнини
Осите са неподвижни или подвижни елементи, върху които се закрепват други машинни елементи. Те изпълняват ролята на греди, тъй като са натоварени предимно с напречни сили и характерно напрежение в тях е напрежението на огъване.

## Slide 4
А.1 Оси и валове
Валовете поддържат закрепените върху тях елементи и се въртят заедно с тях, като предават въртящ момент към друг вал. В тях характерно напрежение е напрежението на усукване. То се предизвиква от пренасяния въртящ момент и се придружава от напрежение на огъване от действието на напречни сили. Освен това, в зависимост от конкретния случай, валовете могат да изпитват натоварване на опън, натиск, срязване и др.
По конструктивно изпълнение валовете биват: прави валове, колянови и гъвкави валове.
Прави гладки валове
Прави стъпаловидни валове

## Slide 5
А.1 Оси и валове
Коляновите валове обикновено задвижват механизми, например коляно-мотовилкови, които превръщат праволинейна транслация в ротация (двигатели с вътрешно горене) или обратно (компресори, помпи и др.).
Гъвкави валове се използват за задвижване на малки преносими машини (пробивни машини, шлайф-машини и др.). Тези валове се състоят от отделни снопчета стоманена тел, навити по винтова линия, като за всеки два съседни слоя навиването е в различна (лява и дясна) посока.

## Slide 6
А.1 Оси и валове
Когато натоварващите сили действат перпендикулярно на осовата линия, частите на осите и валовете, които лежат в лагерите, се наричат шийки.
Цилиндрични – крайни и средни, конусни, сферични.
Когато натоварващите сили действат по осова линия, частите на осите и валовете, които лежат в лагерите, се наричат пети.
При тях опорните повърхнини са плоски ротационни повърхнини. Използват се цяла, пръстеновидна и гребеновидна пета.

## Slide 7
А.1 Оси и валове
Изчисляване на оси и прави валове
Изчисляването на якост се прави по допустимите напрежения за материала, от който са изработени осите и валовете.
Изчисляването на коравина се прави по допустимите деформации.
Изчисляването на трептене (вибрации) се прави за определяне на граничните ъглови скорости, между които лежи зоната на интензивни трептения при резонанс.

## Slide 8
А.1 Оси и валове
При цялостното изчисляване на осите и валовете се препоръчва да се спазва следният ред:
1. Уточняване на изчислителна схема на вала;
2. Определяне на натоварващите сили (големини, характер на действие и др.);
3. Определяне на вътрешните (разрезните) усилия и построяване на диаграмите им;
4. Определяне на диаметрите в характерните сечения;
5. Уточняване, чрез начертаване, на окончателната форма на оста (глава, шийки, тяло, канали и др.);
6. Определяне на действителния коефициент на сигурност в опасните сечения.

## Slide 9
А.1 Оси и валове
Изчисляване на оси и прави валове
Изчисляване на якост
Осите, както и валовете, пренасящи сравнително малък въртящ момент, но натоварени с голям огъващ момент, се изчисляват на огъване.

## Slide 10
А.1 Оси и валове
Изчисляването на прави валове на якост се прави като се отчита натоварването на усукване и на огъване.
На усукване се изчисляват валовете, натоварени на чисто усукване и валовете, които освен на усукване са натоварени с относително малки огъващи моменти.
е натоварващ въртящ момент;
е полярен съпротивителен момент на сечението на вала
е занижено допустимо напрежение на усукване за материала на вала.
Когато валът е натоварен с огъващи сили, които не лежат в една равнина, изчисляването е на сложна якост.

## Slide 11
А.1 Оси и валове

## Slide 12: Лагерни опори
Лагерните опори осигуряват и поддържат ориентацията в пространството на движещите се части.
В съответствие с двата вида прости движения – въртеливо и постъпателно – съществуват лагерни опори, наречени направляващи елементи, за въртеливо и за постъпателно движение.

## Slide 13
А.2 Лагери
Според посоката на действие на натоварващите сили лагерите биват:
радиални – възприемат радиални сили, перпендикулярни на оста на шийката;
аксиални – възприемат сили, които действат по оста на лагера;
комбинирани – радиално-аксиални – възприемат както радиални, така и аксиални сили.
Според вида на триенето между подвижните и неподвижните части, лагерите биват:
плъзгащи лагери – опорната повърхнина на подвижното тяло се плъзга по лагерната повърхнина при непосредствен контакт между тях, триенето е при плъзгане;
търкалящи лагери – опорната повърхнина на подвижното тяло и лагерната повърхнина са разделени с междинни търкалящи тела, триенето е при търкаляне.
Подвижните оси и валове се разполагат върху специални опори, известни с името лагери. Опорните повърхнини са различни. Използват се цилиндрични, конусни, сферични и плоски опори.
За намаляване на съпротивлението при движение и на износването в контактните повърхнини се подава мазилно вещество.

## Slide 14
А.2 Лагери
Плъзгащи лагери
По конструкция лагерите биват: едноделни (глухи или неразглобяеми) – използват се само за крайни шийки; двуделни (разглобяеми) – използват се при крайни и междинни (средни) шийки.
неразглобяем плъзгащ лагер
1-лагерната втулка
2-канал за
мазане
3-стопорен винт
4-тяло на машината
Материалите, от които се изработват лагерните черупки трябва да бъдат такива, че да осигуряват малък коефициент на триене и да имат способност да задържат на работната си повърхнина устойчиви мазилни филми. Освен това от лагерните материали се изисква: да са добри проводници на топлина; да не са дефицитни; да позволяват повторна употреба; да имат твърдост по-малка от тази на шийката.
Шийките най-често се изработват от въглеродни ими легирани стомани.
При голямогабаритни детайли се използват стоманени или чугунени втулки, при по-малки размери се използва бронз или месинг. Във фината механика често втулките се изработват от благородни камъни – ахат, корунд, сапфир и др.

## Slide 15
А.2 Лагери
Разглобяем плъзгащ лагер
основа 1; капак 2; лагерни черупки 3 и 4; шпилки 5; гресьорка 6.

## Slide 16
А.2 Лагери
Изчисляване на плъзгащи лагери. Изчисляват се по три основни критерия: средно налягане на триещите се повърхнини; специфична мощност на силите на триене; незапалване на лагерите.
Разпределение на налягането между шийката и лагерната черупка
Геометричен параметър
най-често между 0.5 и 1.5
За проверка на допустимото натоварване

## Slide 17: Видове лагери според характера на триене между контактуващите повърхнини и някои конструктивни особености
Лагери с триене при плъзгане – с цилиндрични, конусни и сферични шийки, лагери на центри и лагери с остри шийки

## Slide 18
А.2 Лагери
Хидростатични лагери
За тях е характерно, че в работната зона по специални отвори се подава мазилно вещество под налягане и при неговото разпределяне по лагера се получава достатъчна товароносимост на масления слой. Тези лагери работят при гарантирано течно триене при всички режими и при бавно въртящи се валове.
радиален
аксиален
https://www.youtube.com/watch?v=menk_KuzkNI

## Slide 19
А.2 Лагери
Хидродинамичните лагери
Необходимото налягане се създава благодарение на високата скорост и наличието на клиновидна хлабина между подвижната и неподвижната повърхнини. При радиалните лагери хидродинамичното налягане се поражда в резултат на въртенето на шийката спрямо лагера и образуваното клиновидно пространство вследствие на разликата в диаметрите – необходимата хлабина на лагерната двоица.
Положения на шийката на хидродинамичен лагер при различни режими на работа
обороти

## Slide 20: Магнитни лагери
Опростена принципна схема на активен магнитен лагер (АМЛ) може да се види на фиг. 1. АМЛ се състои от комплект електромагнити, усилватели на мощност, които захранват с ток електромагнитите, контролер (управляваща система) и сензори за хлабина със съответна електроника. С тях се осъществява контрол на положението на ротора и се регулира вътрешната хлабина на лагера. При равномерни хлабини между ротора и лагера, усилвателите на мощност осигуряват еднакви токове за двойките срещуположни полюсни намотки на електромагнитите. Описаното състояние се променя от контролера, ако от сензорите за хлабина се получи сигнал, че роторът се е изместил от центъра на отвора. Предприеманите действия са в посока промяна на токовете - с еднаква стойност, но с различен знак (за едната намотка се увеличава, за другата - намалява), докато сензорите покажат, че роторът е концентричен с лагерния отвор.
https://www.youtube.com/watch?v=2R4QQmCY4JU

## Slide 21
В японската префектура Яманаши е бил поставен световен рекорд по скорост на влак на въздушна възглавница /маглев/, предаде ТАСС. Според информация на железопътната компания JR Tokai /Джей Ар Токай/, по време на изпитания на 18-километров полигон той е достигнал скорост от 590 километра в час.
Япония строи най-дългата жп линия за влак стрела
Максималната скорост на влаковата композиция със седем вагона е била поддържана в продължение на 19 секунди. От JR Tokai твърдят, че този рекорд далеч не е пределът на възможностите на японския маглев. Те се надяват в близко бъдеще да достигнат скорост от 600 км/ч.
Предишният рекорд бе поставен на същото тестово трасе през декември 2003 г. Тогава бе постигната скорост от 581 км/ч. В Япония работата над създаване на влакове, движещи се на магнитна възглавница, започва още през 70-те години на миналия век.
Япония пуска влак на магнитна възглавница през 2027-ма
Едва през 2011 г. е одобрен план за изграждането на първата линия. Очаква се към 2027 година тя да свързва Токио и Нагоя. Идеята на проекта е разстоянието от 286 км между двата града да се взема от влака за 40 минути.
Магнитни лагери

## Slide 22
А.2 Лагери
Търкалящи лагери
Търкалящите лагери са стандартизирани съставни машинни елементи, състоящи се от: търкалящи се тела 3, установени между външен (1) и вътрешен (2) пръстен и разположени на равни разстояния едно от друго с помощта на специален разделител (сепаратор) 4.
При работа търкалящите тела се движат (търкалят) по специални канали (пътечки), изработени в повърхнините на външния и вътрешния пръстен.
https://www.youtube.com/watch?v=p_KeL0XtEjw

## Slide 23: Видове лагери според характера на триене между контактуващите повърхнини и някои конструктивни особености
Лагери с триене при търкаляне – сачмени, ролкови търкалящи лагери и лагери на призми

## Slide 24
А.2 Лагери
Според формата на търкалящите тела лагерите се делят на сачмени (дробинкови) и ролкови с: цилиндрични ролки; конусни ролки, бъчвообразни ролки, иглени ролки; вити ролки.
Според броя на редовете търкалящи тела: едноредови, двуредови и многоредови.
Според способността за самонагаждане: несамонагаждащи се и самонагаждащи се.

## Slide 25
А.2 Лагери
Сачмен радиален едноредов
Сачмен
двуредов самонагаждащ
Ролков
радиален
Основни размери на лагерите са вътрешният диаметър, външният диаметър и широчината.
http://preciz2.com/index.php?route=information/information&information_id=24

## Slide 26
А.2 Лагери
Сачмен радиално-аксиален
Конусен ролков
Сачмен еднопосочен аксиален
Сачмен двупосочен аскиален
Разпознайте вида на лагерите, посочени във видеоклипа.
https://www.youtube.com/watch?v=KVOaynQg_as

## Slide 27
А.2 Лагери
Статичната товароносимост зависи от отношението на диаметъра на търкалящите тела към диаметъра на пръстена, в който те се търкалят. Тя се определя от условието натоварването в лагера да не предизвиква остатъчна (пластична) деформация в детайлите му. Статичната товароносимост е радиално или аксиално натоварване в покой, при което в мястото на допиране на най-натоварените сачми (ролки) по пътя на търкалянето им се появява остатъчна деформация, равна на 0,0001 от диаметъра на сачмите (ролките).
Динамичната товароносимост се определя от товара, който е в състояние да издържи лагерът без поява на признаци на умора на материала. Представлява условно, постоянно по големина и посока, радиално или аксиално натоварване, при което 90% от лагерите в една партида достигат завъртания на вътрешния пръстен спрямо неподвижния външен, преди да се появят признаци на умора на материала по повърхнините на търкаляне.

## Slide 28
А.2 Лагери
Търкалящите тела и пръстените се изработват от високоякостни лагерни хромови стомани. Използват се също така хром-манган-титанови, хром-никелови и др. стомани. Всички детайли се подлагат на термообработка със следващо шлайфане и полиране.
Сепараторите се изработват от мека листова стомана. За високоскоростни лагери сепараторите се правят от бронз, леки сплави или от пластмаси.
В инженерната практика търкалящите лагери не се конструират, а се избират по тяхната статична или динамична товароносимост, в зависимост от условията на работа.
За мазане на търкалящите лагери се използват течни, полутвърди и твърди мазилни вещества. Течните мазилни вещества (минерални масла и др.) се използват при периферни скорости на вала над 10 m/s. Твърдите мазилни вещества (колоиден графит и др.) се използват в разпрашено състояние за лагери, които работят при температури над 300°С.
https://www.youtube.com/watch?v=GKcp8xkTvco
https://www.youtube.com/watch?v=19duYMdiXi0

## Slide 29
А.2 Лагери
почистване
смазване
https://www.youtube.com/watch?v=dEn2Qvh_qjc
Причини за износване и поддръжка на лагерите

## Slide 30
Б. Транслационни направляващи опори
Всяка транслационна направляваща опора се образува от две звена (тела) с относителна праволинейна транслация – кинематичната двоица е плъзгаща.
Според вида на триенето се делят на плъзгащи, търкалящи, с флуидно триене и с вътрешно триене (еластични).
Транслационните направляващи опори се делят на отворени или открити (със силово затваряне) и затворени или закрити (с геометрично затваряне).
отворени
затворени
плоски
цилиндрични
плъзгащи опори

## Slide 32
Б. Транслационни направляващи опори
Силово условие за подвижност на опорите: задвижващата компонента на приложената сила трябва значително да превъзхожда по големина противоположната сила на триене в опорите.

## Slide 33
Б. Транслационни направляващи опори
Направляващите с триене при търкаляне значително по-добре удовлетворяват изисквания за: лекота и плавност на движенията; малка чувствителност към температурни колебания; безхлабинност и износоустойчивост. Опорните елементи са търкалящи се тела, най-често сачми и стандартни търкалящи лагери.
Търкалящи опори

## Slide 34: Видове направляващи опори според вида на триенето
Според вида на триенето в контактните повърхнини направляващите опори биват: с триене при плъзгане, с триене при търкаляне, с флуидно триене и еластични направляващи.

## Slide 35
Б. Транслационни направляващи опори Дотук стигнахме с 8 поток, 12.05.
Всяка транслационна направляваща опора се образува от две звена (тела) с относителна праволинейна транслация – кинематичната двоица е плъзгаща.
Транслационните направляващи опори се делят на отворени или открити (със силово затваряне) и затворени или закрити (с геометрично затваряне).
https://www.youtube.com/watch?v=C-oekaSZK5o
https://www.youtube.com/watch?v=r_4rwxU1cbw

## Slide 36
Благодаря за вниманието!
Забележка: Презентацията е изготвена съвместно с катедра ТММ;