## Slide 1: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
МАШИНОЗНАНИЕ
за студенти в бакалавърска степен, специалност „Телекомуникации“, ФТ ТУ- София
2020/2021 учебна година
гл. ас. д-р. Владимир Каменов
vladokamenov@gmail.com
каб. 4309 и 4311,

## Slide 2: Кратка характеристика на курса (съгласно учебния план)
Лекции – 30 часа
Лабораторни упражнения – 15 часа,
Преподаватели: Ивайло Благов; Владимир Каменов
Изпит – текуща оценка, формирана от оценка от лабораторни протоколи и писмен тест

## Slide 3: Съдържание: лекции
Общи сведения за машините и механизмите
Кинематика на механизмите
Статика на твърдо тяло
Геометрични и масови характеристики на телата
Сили на триене в кинематичните двоици
Якост на телата
Еластични елементи
Машинни съединения
Съединители
Лагерни опори
Механизми с постоянно предавателно отношение
Динамика на механични системи
Механични трептения

## Slide 4: Съдържание: лабораторни упражнения
Геометричен и кинематичен анализ на елементарен равнинен лостов механизъм
Гърбични механизми
Масови параметри на тела
Коефициент на триене при плъзгане
Механичен коефициент на полезно действие на редуктори
Сили, деформации и напрежения

## Slide 5: Литература
Недев, Ц., Лилов Ал. , Машинознание, Софттрейд, 2011.
НАЛИЧЕН В КНИЖАРНИЦАТА ВЪВ ФОАЙЕТО НА БЛОК 4
2. Гълъбов, В., Долчинков, Р., Николов Н. Янита С, Машинознание, 2010.
3. Гълъбов, В., Гарабитов, С., Тодоров,Т. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по машинознание, Софттрейд, 2011.

## Slide 6: Първа част: КИНЕМАТИКА Определяне на положението на точка и тяло. Обобщени координати. Степени на свобода
Кинематика – раздел в механиката, в който се изучава механичното движение на материалните тела и системи, без да се отчитат действащите върху тях сили, т.е – изследват се геометричните свойства и характеристики на движението.
Механично движение – промяната на положението на дадено тяло с течение на времето спрямо други материални обекти.
Обобщени координати – произволните, независими една от друга величини, които определят еднозначно положението на дадено тяло, или механична система в пространството.

## Slide 7: Степени на свобода на точка. Положението на точка М в R3 може да се определи чрез:
Обобщените координати (независими параметри) на дадена точка е прието да се наричат степени на свобода на точката. Точка в тримерното пространство има 3 степени на свобода, а в двумерното пространство – 2 степени на свобода.
Цилиндрични
координати: ρ, φ, zм
Сферични координати: r, φ, θ
Декартови координати:
хм, yм, zм
Положението на т. М може да се запише и чрез радиус-вектора:
Notes: Степени на свобода – броят на възможните независими, елементарни, относителни движения между две подвижно свързани звена.

## Slide 8: Степени на свобода на точка. Координатни системи
Полярни координати – важат за точки в равнината. За точки в пространството се работи със сферични координати.
Чрез полярни координати всяка точка в равнината се определя с две числа – полярен ъгъл и полярен радиус. Полярната координатна система е особено полезна в случаите, когато връзката между точките е по-лесна за изразяване чрез радиуси и ъгли, докато в по-разпространената декартова координатна система (или правоъгълна координатна система) тази връзка може да се изрази математически само чрез прилагането на тригонометрични уравнения.
Notes: Определената по този начин радиална координата може да приема стойности от нула до безкрайност, а ъгловата координата се изменя в границите от 0° до 360°. Понякога за удобство областта от възможни стойности в полярната координата може да бъде разширена извън границите на пълния ъгъл или да ѝ се присвоят отрицателни стойности, което съответства на завъртане на полярната ос в посока, обратна на часовниковата стрелка.

## Slide 9: Степени на свобода на точка. Координатни системи
Сферичните координати са пространствени полярни координати. Те са един от видовете тримерни пространствени координати.
Сферична координатна система във физиката
Сферична координатна система в математиката

## Slide 10: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Криволинейно движение на точка. Скорост и ускорение.
Скорост на т.М в даден момент се нарича границата на отношението ∆r и ∆t, когато ∆t клони към 0.

## Slide 11: Степени на свобода на точка. Координатни системи
Декартови координати (декартова, или наричана още правоъгълна координатна система) се използуват, за да се определят положенията на точките в равнина (или в някакво пространство) чрез числа.
С помощта на декартовите координати геометричните фигури се описват с алгебрични уравнения, които се удовлетворяват от координатите на точките.

## Slide 12: Степени на свобода на твърдо тяло. Положението на свободно тяло в пространството е напълно дефинирано, ако са известни положенията на три произволни негови точки, нележащи на една права
Идеално твърдо тяло – тяло, при което разстоянията между отделните му точки са постоянни. В пространството идеално твърдото тяло има шест степени на свобода (три от деветте координати се определят във функция на останалите шест), а в равнината – три степени на свобода.

## Slide 13: Степени на свобода на твърдо тяло
Обобщените координати на свободно тяло могат да се изразят и по следния начин:
Положението на една точка М от тялото е определено от трите й координати: xм, yм и zм.
Ако тази точка се приеме за начало на нова координатна система Мx’y’z’ трябва да се намерят допълнително параметрите, които определят напълно положението на тялото спрямо центъра М.
В тялото се избира произволна права m. Нейното положение се определя от ъглите φ и ψ. Тези ъгли обаче не определят положението на тялото, тъй като то може да се завърти около оста m, т.е – необходим е още един параметър – ъгълът на завъртане спрямо оста m – θ.

## Slide 14: Степени на свобода на твърдо тяло
Положението на свободното тяло в пространството се дефинира напълно с шест обобщени координати: три линейни координати и три ъгъла: хм , yм , zм; φ, Ψ, θ.
Удобно е ъгловите параметри, необходими за определяне положението на тялото да се изразят чрез Ойлеровите ъгли - φ, Ψ, θ.
т. М – произволна точка от тялото;
Mxyz – неподвижна координатна система;
Mx’y’z’ – подвижна координатна система
МК – пресечна точка на равнините Мxy и Mx’y’ – линия на възлите

## Slide 15
Първо въртене – около ос Z на неподвижната КС – ъгъл ᴪ.
Второ въртене – около ос X1 на подвижната КС – ъгъл θ.
Трето въртене – покрай ос Z1 на подвижната координатна система - ъгъл φ.
Ойлерови
ъгли

## Slide 16
https://www.vbox7.com/play:80acd79557
https://www.vbox7.com/play:a74a8b9e55
https://www.vbox7.com/play:2db3721e17

## Slide 17: Кинематични двоици
Промяната на положението на материалните обекти в пространството спрямо приетата база за отчитане изразява тяхното преместване.
Преместването, което отговаря на изменението на координатите на обекта, се характеризира с направление, посока и големина.
Едно тяло не е свободно, когато върху неговите произволни премествания са наложени ограничения от други тела и условия, които се наричат връзки. Връзките, които се изразяват чрез условия или уравнения, се наричат геометрични.
При механичните системи с геометрични връзки броят на независимите координати, определящи положението на системата, е равен на броя на степените на свобода.
При кинематичното изследване на механичните системи съставящите ги тела се наричат звена.
Когато две звена, които се намират в непрекъснат контакт, са свързани помежду си така, че е възможно някакво относително движение между тях, те образуват кинематична двоица.

## Slide 18: Кинематични двоици – клас и род на кинематична двоица
Както беше установено, едно свободно твърдо тяло в R3 притежава 6 степени на свобода, H=6, фиг. a).
Броят на ограничените прости движения в една кинематична двоица – фиг. б), се нарича брой на ограниченията, означава се с S и представлява клас на двоицата.
В зависимост от характера на допиране между звената кинематичните двоици се разделят на елементарни (контактът между звената е по повърхнина) и контурни (контактът между звената е в линия или точка).
H + S = 6

## Slide 19: Кинематични двоици – класификация
Низши кинематични двоици са тези, при които допирането на телата, образуващи двоицата, е по повърхнина.
Висши кинематични двоици са тези, при които допирането на телата, образуващи двоицата, е по линия или в точка. Сред тях най-разпространени са гърбичните и зъбните контурни двоици.
Затварянето на кинематичните двоици (осигуряването на постоянен контакт (допиране) между телата, образуващи двоицата) може да бъде силово, когато се осъществява от външна сила (тегловна, пружинна, електромагнитна), или геометрично, когато се осигурява от геометричните форми на двоиците.

## Slide 20: Низши кинематични двоици – контактът между елементите на двоицата е по повърхнина

## Slide 21: Степени на свобода на кинематични двоици - класификация

## Slide 22: Висши кинематични двоици – контактът между елементите на двоицата е в линия, или точка.

## Slide 23: Кинематични вериги. Механизъм. Степени на свобода на равнинни механизми
Звено на механизъм се нарича всяко едно от телата на механизма, носещо елементи на една или на няколко кинематични двоици.
Стойка на механизъм (стойка) се нарича звеното, прието за неподвижно.
Входно (водещо, задвижващо) звено или съкратено вход е звеното, посредством което механизмът се задвижва.
Изходно (водимо, задвижвано, изпълнително) или съкратено изход е звено, от което се получават необходимите движения и сили.
Коляно се нарича звено, образуващо въртящи двоици с подвижно звено и със стойката, което може да се превърта около неподвижната си ос.
Кобилица е звено, образуващо въртящи двоици с подвижно звено и със стойката, което не може да се превърта около неподвижната си ос.
Кулиса се нарича звено, представляващо подвижна направляваща на плъзгаща двоица.
Плъзгач е звено, образуващо плъзгаща двоица с подвижна (кулиса) или неподвижна направляваща (стойка).
Мотовилка е звено, образуващо въртящи двоици с две подвижни звена.

## Slide 24: Кинематични вериги. Механизъм. Степени на свобода на равнинни механизми
Кинематична верига е съвкупността от няколко звена, свързани с кинематични двоици. Кинематичните вериги могат да бъдат:
прости – всяко звено участва с не повече от две кинематични двоици – а)
сложни – в тези вериги има звена с три и повече двоици - б)
отворени – вериги, в които има звено, което участва с една двоица
затворени – вериги, в които всяко звено участва поне с по две двоици
равнинни - когато всички звена на веригата се движат в успоредни равнини
пространствени – когато звената на кинематичната верига извършват най-общо пространствено движение

## Slide 25: Кинематични вериги. Механизъм. Степени на свобода на равнинни механизми
Механизъм – такава затворена кинематична верига, в която при задаване на познато движение на едно или на няколко звена останалите звена извършват напълно определени движения.
В зависимост от своята група механизмите се обединяват в различни групи:
шарнирно-лостови – съставени са от лостови звена
гърбични – притежават звена, оформени с определен контур
винтови – съдържат винтови връзки
зъбни – съставени са от зъбни колела
фрикционни – предават движенията чрез сили на триене
механизми с гъвкави звена (ремък, корда)
Тъй като в практиката най-голямо приложение имат равнинните механизми, по-нататък ще бъдат разглеждани предимно такива механизми.

## Slide 26: Кинематични вериги. Механизъм. Степени на свобода на равнинни механизми
Коляно-мотовилков механизъм като игло-водител на шевна машина

## Slide 27: Кинематични вериги. Механизъм. Степени на свобода.

## Slide 28: Степени на свобода на механизмите
Под степени на свобода на механизъм се разбира броя на независимите координати (входни геометрични параметри), необходими за пълно определяне на конфигурацията на механизма в кой да е момент от времето.
h = H – S = 6n – (5p5 + 4p4 + 3p3 + 2p2 + p1)
h= 6n – 5p5 - 4p4 - 3p3 - 2p2 - p1 – при пространствени механизми
h = 3n - 2p5 - p4 – при равнинни механизми

## Slide 29: Класификация на механизмите – конструктивна класификация
Механизми с низши кинематични двоици (лостови механизми)
Механизми с висши кинематични двоици (контурни механизми)
Гърбични механизми – преобразуват най-често ротация на входното звено, наречено гърбица, във възвратно движение на изходното звено
Зъбни механизми – служат за предаване и преобразуване на ротационни движения между успоредни, пресичащи се или кръстосани оси.
Механизми с гъвкаво звено – предават движение посредством неразтегливи елементи (ленти, ремъци, вериги, въжета, корди и др.), които частично или напълно обхващат едно или повече профилирани звена
Фрикционни механизми – използват се за предаване и преобразуване на въртеливи движения чрез силите на триене между звената на механизма
Малтийски механизми – преобразуват непрекъсната ротация на входното звено в прекъсната ротация на изходното звено

## Slide 30: Механизми с висши кинематични двоици (контурни механизми)

## Slide 31: Контурни механизми – малтийски кръст
Цитат от форум: «Малтийският кръст в този случай служи да ограничи навиването и развиването на пружината или с други думи да не можеш да я навиеш до край и тя да не може да се развие напълно. Това се използва при прецизните механизми, за да може пружината да работи в оптималния си режим и съответно часовникът да е максимално прецизен. Причината да се ползва този механизъм е, че пружината на часовниците не осигурява постоянен въртящ момент, а когато е навита до край той е много голям и съответно когато се е развила почти до край, момента е много малък. - Часовникарите понякога махат кръста, когато пружината се скъса и вместо да се замени с оригинална (защото такава няма от къде да се намери или е много скъпа) се ползва старата. Тя естествено вече е по-къса и малтийския кръст не може да си изпълни предназначението. По принцип това не влияе на работата на механизма, но точността му със сигурност ще падне.» www.strelki.info

## Slide 32: Класификация на механизмите - Елементарни лостови механизми
1. Шарнирен четиризвенен механизъм;
2. Кулисен механизъм;
3. Коляно-мотовилков механизъм;
5. Синусен механизъм;
4. Тангенсен механизъм;
6. Елипсографен механизъм;
7. Механизъм на Олдхамовия съединител.

## Slide 33: Класификация на механизмите - Функционална класификация
Функционалната класификация се прави според вида на основната техническа задача, която се решава посредством механизма.
Първа основна задача е генериране на функция. Ако входът и изходът на механизма са звена с прости движения, свързани с предварително зададена функционална зависимост, тогава механизмът, който я реализира, се нарича предавателен механизъм.
Втора основна задача е генериране на траектория. Механизмът, който генерира предварително зададена траектория с една своя точка от звено с общо равнинно движение, се нарича направляващ механизъм.
Трета основна задача е генериране на движение (преместване). Механизмът, който генерира зададена траектория с една своя точка от звено с общо равнинно движение и ориентация на това звено по зададен закон, се нарича преместващ механизъм.

## Slide 34: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Благодаря за вниманието!
В презентацията са използвани материали от:
1. Учебник: Недев, Ц., Лилов, Машинознание, Софттрейд, 2011;
2. Презентация, съвместно с катедра ТММ;
3. Други източници.

## Slide 35: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Кинематика на механизмите
Кинематика на точка
Прости движения на твърдо тяло
Общо равнинно движение на твърдо тяло
Следва видео с основните понятия

## Slide 36: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА – Закон за движение, траектория
Изразите, които показват как се променят координатите на обекта с времето се наричат уравнения, или закон за движение.
Посредством уравненията на движението се получават подробни характеристики за начина, по който обектът се премества в пространството.
Законът за движение в пространството може да бъде зададен:
във векторна форма
в декартови координати
в цилиндрични координати
в сферични координати

## Slide 37: Задачи на кинематиката
Права задача на кинематиката – намиране на кинематичните характеристики на материална точка (механизъм), по зададен закон за движение.
Обратната задача на кинематиката - намиране на закона на движение на материална точка (механизъм), по зададени кинематични характеристики (скорост, ускорение), или геометрични характеристики, от които законът може да бъде определен.
Следва видео 2 - ДВГ

## Slide 38
Векторна форма на закона за движение
Закон за движение, представен чрез декартови координати
Закон за движение, представен чрез цилиндрични координати
Закон за движение, представен чрез сферични координати
КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Закон за движение и траектория на точка.

## Slide 39: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Закон за движение и траектория на точка.
Геометричното място на последователните положения, през които преминава подвижната точка през време на движението, се нарича траектория на точката.
Законът за движение е едновременно и уравнение на траектория в параметрична форма с параметър времето t.
При елиминиране на параметъра t от законите на движение се получава уравнението на т. нар. крива на движението, по която се движи точката:
равнинна крива
пространствена крива

## Slide 40: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение.
Отношението на нарастването на радиус-вектора ∆r към времето ∆t се нарича средна скорост, т.е
В момент t положението на движещата се т. М се определя от радиус-вектора r: r=r(t), в следващ момент t+∆t радиус-векторът ще има нова стойност: r=r(t+∆t).
Елементарното преместване ММ1 е равно на нарастването на радиус-вектора за интервала от време t:

## Slide 41: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Криволинейно движение на точка. Скорост и ускорение.
Скорост на т.М в даден момент се нарича границата на отношението ∆r и ∆t, когато ∆t клони към 0.

## Slide 42: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение.
Когато движението на точката е зададено в декартова координатна система чрез уравненията x(t), y(t), z(t) може да се запише във векторна форма:
Тъй като единичните вектори са постоянни, за скоростта се получава:

## Slide 43: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение.
Ускорението на една точка характеризира бързината, с която се променя вектора на скоростта с течение на времето.
Ако в момент t т.М има скорост v(t), а в момента (t+∆t) – съответно v(t+∆t), изменението на вектора на скоростта ще бъде:
Средно ускорение, а границата на това ускорение, когато ∆t клони към 0 представлява ускорението на точката в момента t, т.е:
,

## Slide 44: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение.
или:
И за проекциите на уравнението върху координатните оси се получава:
Големината на ускорението и направлението му се намират съответно от изразите:

## Slide 45: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение. Естествена координатна система.
Определя се скоростта на точката в този случай:
Векторът
е граница на отношението
Но когато ∆s клони към 0, големината на вектора става равна на единица, тъй като хордата ∆r се доближава до ∆s, т. М1 клони към т.М и:
Направлението на този вектор съвпада с тангентата към траекторията и следователно векторът е равен на
единичния вектор по тангентата.

## Slide 46: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА.Скорост и ускорение. Естествена координатна система.

## Slide 47: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Ускорение на точка в естествена координатна система.
Формула на Френе (извежда се в диференциалната геометрия):

## Slide 48: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Ускорение на точка в естествена координатна система.
Равноускорително движение
Равнозакъснително движение

## Slide 49: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Сложно движение на точка.
Дотук говорихме за движението на обекти спрямо една координатна система, условно приета за неподвижна. Сега ще бъде разгледана накратко задачата за движението на един обект (една точка) спрямо две координатни системи, които се движат една спрямо друга.
Тази задача е твърде важна, защото позволява сложното движение да се представи посредством прости движения.

## Slide 50: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Сложно движение на точка.
Абсолютно движение на точка - движението ù спрямо неподвижната (абсолютната) координатна система. Кинематични характеристики – абсолютна траектория, абсолютна скорост, абсолютно ускорение;
Относително (релативно) движение на точка - движението ù спрямо подвижната координатна система. Кинематични характеристики – релативна траектория, релативна скорост, релативно ускорение;
Преносно движение на точка – движението на точка, която не се движи по отношение на подвижната координатна система и като такава, участва в движението на последната спрямо неподвижната координатна система. Кинематични характеристики –преносна скорост, преносно ускорение.
Основната задача при такова сложно движение на точка е установяване на зависимостта между кинематичните характеристики на абсолютното, относителното и преносното движение.

## Slide 51: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Сложно движение на точка.
Изучава се движението на т. М спрямо неподвижната координатна система Oxyz. т.М извършва определени движения спрямо подвижното тяло q.
Oxyz – неподвижна координатна система
q – подвижно тяло
Аx’y’z’ – подвижна координатна система
а)
б)
Следва видео коляно-мотовилков механизъм от курсова работа

## Slide 52: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Сложно движение на точка.
За интервал от време ∆t т. М се премества от положение М в положение М’ по кривата ММ’, а самата крива в същото време се премества в положение М”М1. В резултат на тези две движения т. М попада в положение М1. За векторните равенства следва:
ММ” – преносно преместване на т. М;
М”М1 – относително преместване на т. М;
ММ1 - абсолютното преместване на т.М.
Равенството се дели на ∆t и се изследва при ∆t → 0.
, или
Където va, vc и vr са съответно абсолютната, преносната и относителната скорост на т. М, т.е – абсолютната скорост на една точка е равна на геометричната сума от преносната и относителната й скорост.

## Slide 53: Прости движения на твърдо тяло. Постъпателно, въртеливо и общо равнинно движение на твърдо тяло
Постъпателно (транслационно) движение – движението на едно тяло е постъпателно, когато всяка произволна права от него остава успоредна сама на себе си по време на движението.

## Slide 54: Постъпателно (транслационно) равнинно движение на твърдо тяло
Теорема. При транслация на твърдо тяло скоростите и ускоренията на всички точки са еднакви.
Съгласно теоремата законът на движение на тялото се определя чрез закона на движение на една точка от тялото, наречена полюс.
Следователно транслационното движение на твърдо тяло се определя еднозначно от движението на една точка от тялото.

## Slide 55: Въртеливо движение (ротация) на твърдо тяло
Едно тяло извършва ротационно движение, когато една права от тялото остава винаги неподвижна.
Тази права се нарича ос на ротация (ос на въртене). Всички точки от тялото описват окръжности в равнини, перпендикулярни на оста на ротация и с центрове върху тази ос.
Законът на движение на тялото се определя от:

## Slide 56: Въртеливо движение (ротация) на твърдо тяло
Скоростта на изменение на ъгъла се характеризира с ъгловата скорост
Равномерна ротация:
В техниката скоростта на равномерна ротация (или средната скорост на неравномерната, но еднопосочна ротация) често се задава чрез ъгловата честота на въртене, измервана в обороти за минута [min -1 ] на тялото. Преходът от към се извършва с помощта на израза

## Slide 57: Въртеливо движение (ротация) на твърдо тяло

## Slide 58: Въртеливо движение (ротация) на твърдо тяло
Oбщ случай:
Равнопроменлива ротация:
Ако и имат еднакви знаци, ротационното движение е равноускорително, а в противен случай – равнозакъснително.
Равномерна ротация:

## Slide 59: Въртеливо движение (ротация) на твърдо тяло
Скоростите на точките от тялото се разпределят линейно (пропорционално) на разстоянието им до точка О.

## Slide 60: Общо равнинно движение на твърдо тяло
Равнинното движение има голямо практическо значение, тъй като значителна част от механизмите, използвани в съвременната техника, са съставени от звена, извършващи равнинни движения.
Едно тяло извършва (общо) равнинно движение, когато всяка негова точка се движи в равнина, успоредна на дадена неподвижна равнина.

## Slide 61: Общо равнинно движение на твърдо тяло
За да се изследва равнинното движение на твърдо тяло е достатъчно да се изучи движението на равнинна фигура в собствената й равнина на движение.
Равнинното движение на тялото може да се представи като резултат от наслагване на две движения – транслация и ротация.
Достатъчно е проследяването на движението на една
произволна отсечка А0B0, принадлежаща на тяло Ω0.

## Slide 62: Общо равнинно движение на твърдо тяло

## Slide 63: Общо равнинно движение на твърдо тяло
Теорема за проектираните скорости: проекциите на скоростите на две точки от твърдо тяло върху свързващата ги права са равни

## Slide 64: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Благодаря за вниманието!
В презентацията са използвани материали от:
1. Учебник: Недев, Ц., Лилов, Машинознание, Софттрейд, 2011;
2. Kатедра ТММ;
3. Други източници.

## Slide 65: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Кинематичен анализ на равнинни механизми

## Slide 66: Кинематичен анализ на равнинни механизми
Кинематичният анализ обхваща геометричното и кинематичното изследване на механизмите независимо от действащите върху тях сили.
Основни задачи на този анализ са:
Определяне на положенията на звената и траекториите на определени точки;
Определяне на линейните скорости и ускоренията на точките, ъгловите скорости и ъгловите ускорения.
Кинематичният анализ се провежда при зададена схема на механизма, размери на звената и закон за движение на началното звено (началните звена). Използват се аналитични, графични и графо-аналитични методи за анализ на механизмите.

## Slide 67: Кинематичен анализ на равнинни механизми
Положение на звената, траектории
При графичните решения схемата на механизма и различните параметри на движенията се изобразяват на чертежите условно, в подходящо избрани мащаби – мащабни модули.
Мащабен модул – отношението между действителната големина на величината, изразена в съответните единици, и дължината на отсечката, която изобразява тази величина на чертежа в милиметри.

## Slide 68: Кинематичен анализ на равнинни механизми
Графичната зависимост между преместването на дадено изпълнително звено (ъглово или линейно) и преместването на началното звено се нарича функция на положението на механизма.
Предавателно отношение, или първа предавателна функция - отношението между елементарните премествания на съответните звена, например между тези на изпълнителното и началното звено.

## Slide 69: Класификация на механизмите - Елементарни лостови механизми
1. Шарнирен четиризвенен механизъм;
2. Кулисен механизъм;
3. Коляно-мотовилков механизъм;
5. Синусен механизъм;
4. Тангенсен механизъм;
6. Елипсографен механизъм;
7. Механизъм на Олдхамов съединител.

## Slide 70: КИНЕМАТИКА НА ТОЧКА. Сложно движение на точка.
Изучава се движението на т. М спрямо неподвижната координатна система Oxyz. т.М извършва определени движения спрямо подвижното тяло q.
Oxyz – неподвижна координатна система
q – подвижно тяло
Аx’y’z’ – подвижна координатна система
а)
б)
Следва видео на механизъм със сложно движение:

## Slide 72: Шарнирен четиризвенен механизъм
Чрез шарнирния четиризвенник въртеливото движение на началното звено се преобразува във въртеливо или колебателно движение на кобилицата (крайното звено.
https://www.youtube.com/watch?v=wWvB3lNYXB0&list=PL12jyVFswi1g6MCka4upGplXqxBIkOgdA&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=wIS1W6JQQUE&list=PL12jyVFswi1g6MCka4upGplXqxBIkOgdA&index=22

## Slide 73: Коляно-мотовилков механизъм
Коляно-мотовилковият механизъм се използва за преобразуване на въртеливото движение на звеното 1 в постъпателно на звеното 3 и обратно.
https://www.youtube.com/watch?v=3zpDGtiJoaM&list=PL12jyVFswi1g6MCka4upGplXqxBIkOgdA&index=26
Недостатъци:
променлива скорост на крайното звено, която се променя от 0 до Vmax и след това отново става 0;
сравнително ограничен работен ход;
невъзможност за намаляване времето за извършване на обратния „празен“ ход.

## Slide 74: Коляно-мотовилков механизъм
imashe video ama go mahnah da ne e golem faila

## Slide 75: Кулисен механизъм
Кулисният механизъм се използва за преобразуване на въртеливо движение във въртеливо със съответно преобразуване на предавателното отношение.

## Slide 76: Синусов механизъм

## Slide 77: Кинематика на механизмите – универсален струг

## Slide 78: Кинематична схема на универсален струг С8С

## Slide 80: Графо-аналитичен метод за намиране на скорости на характерни точки от равнинен лостов механизъм

## Slide 81
Следва аналитично извеждане на функцията на положението и определяне на предавателно число и скорост на крайното звено на:
Шарнирен четиризвенник;
Коляно-мотовилков механизъм;
Кулисен механизъм

## Slide 82
Шарнирен четиризвенен механизъм

## Slide 83
Шарнирен
четиризвенен
механизъм

## Slide 84
Коляно-мотовилков механизъм

## Slide 85
Коляно-мотовилков механизъм

## Slide 86
Кулисен механизъм

## Slide 87
Кулисен механизъм

## Slide 88: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Благодаря за вниманието!
В презентацията са използвани материали от:
1. Учебник: Недев, Ц., Лилов, Машинознание, Софттрейд, 2011;
2. Презентация, катедра ТММ;
3. Други източници.