## Slide 1: Технически Университет – София Машиностроителен факултет
Сили на триене в кинематичните двоици

## Slide 2: Триене. Сили на триене в кинематичните двоици
Триенето представлява сложно явление с комплексен физичен, механичен и химичен характер. То се наблюдава, когато две произволни тела – твърди, течни или газообразни се намират в пряк допир и притежават относително движение едно спрямо друго, или са подложени под действието на сили, които се стремят да предизвикат относително движение между тях.
Отчитенето на триенето в механизмите на машините и уредите е важен въпрос, свързан с определянето на енергийните загуби, на механичния к.п.д., на условията за движение, на износването и др.

## Slide 3
Трибология (гръцки: наука за триенето): науката за контакта и триенето между тела, които се движат едно спрямо друго. Изучава същността и приложението на триенето, и износването на елементите.
Приложната трибология се нарича триботехника.
Думата идва от гръцки τριβο означаващо трия и λόγος означаващо логика.
Леонардо да Винчи (1452 – 1519) е първият, който се занимава със законите на триенето.

## Slide 4
Задачи на трибологията:
изследва триенето, смазването и износването на всички машинни елементи, подложени на износване вследствие на триенето: лагери, зъбни колела, предавки, двигатели, линейни направляващи и др.
Тази наука освен с разработката на подходящи смазващи вещества се занимава с качеството на триещите се повърхности и покритията им.
Значение на трибологията:
използването на познанията на трибологията имат голямо значение за икономията на енергия, удължаване на живота на машините, опазването на околната среда и здравето но хората.

## Slide 6: Видове триене в зависимост от вида на относителното движение между телата
Триене при плъзгане
Триене при търкаляне
Триене при плъзгане и търкаляне

## Slide 7
Общи сведения за силите на триене
Видове триене в зависимост от състоянието на триещите се повърхности и наличието на смазка между тях
Сухо триене
Течно триене
Гранично (полусухо или полутечно) триене

## Slide 8
Механичен триещ съединител: служи за плавното изравняване на ъгловите скорости на коляновия вал и първичния вал на предавателната кутия при, потегляне на автомобила

## Slide 9
За преодоляване на триенето се изразходва обикновено по-голямата част от двигателната енергия,
Полезно, или вредно е триенето?

## Slide 10: Сили на триене при плъзгаща двоица

## Slide 11
Сили на триене при плъзгаща двоица

## Slide 12
Сили на триене при плъзгаща двоица
Триенето възниква преди всичко от механичното зацепване на грапавините, еластично-пластичните им деформации и молекулярното взаимодействие на контактуващите елементи.
Основни закономерности, свързани със сухото триене при плъзгане
Силата на триене между две тела е пропорционална на нормалния им натиск (сила). Коефициентът на пропорционалност, наречен коефициент на триене, е постоянен в определени интервали на изменение съответно на относителната скорост между телата и на нормалния им натиск.
Силата на триене действа в допирната повърхнина на телата в посока обратна на относителната им скорост.
Силата на триене в началния момент на потегляне (сила на триене при покой) е по-голяма от тази при движение.
Силата на триене зависи от материалите на допиращите се тела (молекулярните сили) и тяхната твърдост.

## Slide 13
Сили на триене при плъзгаща двоица
Силата на триене зависи от грапавостта на допиращите се повърхнини на телата, както и от относителното движение между телата.
Силата на триене почти не зависи от размерите на триещите се повърхности.
Силата на триене незначително намалява с нарастване на относителната скорост между допиращите се тела до достигане на постоянна стойност.

## Slide 14
Сили на триене при плъзгаща двоица
е ъгъл на триене
За да има движение между тела 1 и 2:
Нека върху тяло 2 действа външна сила Q, която му придава скорост V2,1 :

## Slide 15
Сили на триене при плъзгаща двоица
При настъпва явлението заклинване
Звената 1 и 2 образуват равнинна двоица, при която е възможно относителното им движение в произволно направление по равнината на допиране.
Условието за отсъствие на заклинване изисква силата Q да не лежи вътре в конуса на триене с ъгъл φ, сключен между коя да е от образуващите на конуса и оста му.

## Slide 16: Сили на триене при въртяща двоица
За осъществяване на относително въртеливо движение се използват въртящи двоици. При тях диаметърът на отвора в едното звено е по-голям от този на цилиндричната шийка.
Това се постига с предписване на подходяща подвижна сглобка между елементите 1 и 2 на двоицата (на лагерната връзка).
Съпротивлението от силите на триене зависи от хлабината, от вида на материалите и състоянието на техните повърхнини и от закона за разпределение на налягането в контактната област.
Реакция:
1 - отвор на
лагерна втулка
2 - шийка на вал
Най-простият пример за плъзгащ лагер е вал в отвор. Той може или да се върти в отвора около собствената си ос, или може да извършва линейно движение по него

## Slide 17
Сили на триене при въртяща двоица
Коефициентът на триене в се определя експериментално за въртящите двоици.
Условията за равновесие изискват сумата от всички сили и моменти, действащи върху шийката да бъде равна на 0:
условия на равновесие по отношение на сили;
условия на равновесие по отношение на моменти;

## Slide 18: Сили на триене при въртяща двоица
Окръжността ρ се нарича окръжност на триене, а радиусът ρ – радиус на триене.
При въртящите двоици (плъзгащите лагери) с течно триене, в които контактните повърхнини са отделени с маслен слой, съпротивлението от триене (а съответно и износването) са по-малки.
Моментът на силите на триене в този случай зависи от относителната скорост на плъзгане, от относителното налягане, от вискозитета на маслото и др.

## Slide 19: Триене при търкаляне
В кинематичната двоица, показана на фигурата, цилиндърът 1 е натоварен с радиалната сила . Той се търкаля върху неподвижната хоризонтална равнина 2. В центъра О на сечението на цилиндъра е приложена хоризонталната сила .
За да бъде цилиндърът 1 в равновесие, двоицата сили и трябва да бъде уравновесена, т.е – общата реакция на равнината не се свежда само до силите и , а и до някакъв момент, който уравновесява двоицата сили.
Този съпротивителен момент се нарича момент на триене при търкаляне.
Неподвижен
цилиндър
Подвижен
цилиндър

## Slide 20: Триене при търкаляне
Големината на момента на триене се изразява с равенството:
Величината f е с линейно измерение (см) и се нарича коефициент на триене при търкаляне. Стойността на този коефициент зависи от търкалящите се равнини, от тяхната гладкост и твърдост, от материалите и размерите
Тя варира в доста големи граници, напр. от 0,005 до 0,08 и може да се отчете по-точно за различните случаи от справочници.
За равномерно търкаляне на цилиндъра:

## Slide 21: Технически Университет – София Машиностроителен факултет Катедра “Прецизна техника и уредостроене”
Благодаря за вниманието!